## Slide 1
Vortex v3.0
Command Processor
优化实验
从瓶颈定位到可验证的 RTL 优化
组会汇报 · 2026.08
END-TO-END COMMAND PATH
Host
Fetch
Engine
Execute
Fetch → Unpack → Engine → Retire
Notes: 这次汇报介绍我围绕 Vortex 三点零 Command Processor 完成的优化实验。重点不是逐条展示修改，而是解释为什么选择这些优化、RTL和Runtime中怎样实现、实验结果意味着什么，以及它们如何为后续多队列研究建立基础。

## Slide 2
这项研究要回答四个问题
RESEARCH QUESTIONS
优化不是“改RTL”，而是建立瓶颈 → 机制 → 证据 → 决策的完整闭环
01
为什么优化CP？
CP连接Host命令与GPU执行资源，前端停顿会沿命令链传播。
02
瓶颈究竟在哪里？
区分固定状态开销、Fetch带宽浪费与Host AXI等待。
03
如何证明没有副作用？
用顺序、seqnum、Ring wrap、边界与压力回归守住语义。
04
哪些结果值得继续？
把吞吐收益与面积、Fmax、适用负载一起做集成决策。
来源：Vortex CP 实验文档与仓库实测
02 / 15
Notes: 整项工作的主线可以归纳为四个问题。第一，为什么 CP 会成为值得研究的前端；第二，瓶颈究竟来自执行状态、取指流量还是存储延迟；第三，如何证明性能变化没有破坏命令语义；第四，面对面积和频率代价，哪些优化值得默认集成。后面的内容都围绕这四个问题展开。

## Slide 3
CP位于Host控制与GPU执行资源之间
ARCHITECTURE
CP前端的等待会直接限制Kernel启动、数据搬运和寄存器配置效率
Host 控制层
AXI4-Lite → VX_cp_axil_regfile → Queue State / Ring Base / Tail
每个Queue的CPE数据路径
VX_cp_fetch
VX_cp_unpack
VX_cp_engine
共享执行与完成层
KMU / Launch
DMA
DCR
Event
Completion
来源：Vortex CP RTL架构与实验指导书
03 / 15
Notes: 先看 CP 在系统中的位置。Host 通过 AXI-Lite 配置队列和 Ring，每个队列的命令经过 Fetch、Unpack 和 Engine，再竞争 KMU、DMA、DCR 和 Event 等共享资源，最后由 Completion 更新序号。因为这是一条串联路径，所以前端多等待一个周期，可能直接推迟后面的 Kernel 启动或数据操作。

## Slide 4
Baseline表明：首阶段瓶颈不是多队列仲裁
BASELINE
单队列 arb_wait_cycles = 0，应先处理Engine固定开销、Fetch效率与资源等待
B1
7.688
B2
10.688
B7
14.375
B8
7.895
B9
10.611
Cycles per Command（越低越好）
三条基线判断
① DCR_READ等待更长
B2：DCR等待80 cycles，CPC 10.688
② Launch受固定busy周期影响
B7：KMU等待64 cycles，CPC最高
③ 仲裁不是当前矛盾
单队列所有workload的arb_wait均为0
来源：results/exp02/baseline_metrics.csv
04 / 15
Notes: Baseline 的第一项重要结论是，当前单队列场景的主要矛盾不是仲裁。所有测试的 arb wait 都是零，而 B2 的 DCR 响应等待达到八十周期，B7 的 KMU 等待达到六十四周期。与此同时，Engine仍有固定状态开销，Fetch也存在带宽和延迟问题，因此我把优化拆成执行路径、命令布局和读取流水三个层次。

## Slide 5
统一实验方法：先证明正确，再讨论性能
METHOD
1
Baseline
周期、流量、等待
2
定位
锁定可解释瓶颈
3
实现
参数化RTL/Runtime
4
验证
边界、压力、回归
5
决策
性能 × PPA × 场景
统一指标
性能
CPC · Cmd/Cycle
流量
Fetch CL · Bytes/Command
正确性
seqnum · drop · duplicate
代价
FPGA LC · ASIC area · Fmax
实验三带来的严谨性约束
DMA尾拍WSTRB修复已被边界测试证明；
但单元测试没有完整Ring取指链路，
因此不能直接宣称“冲掉命令Ring”。
结论必须与验证现场的能力边界一致。
来源：实验2性能基线、实验3 DMA边界验证
05 / 15
Notes: 为了避免只得到一组孤立数字，所有实验都采用同一流程：先建立 Baseline，再定位原因，然后参数化实现，之后做边界和压力验证，最后结合 PPA 决定是否集成。评价指标同时覆盖 CPC、吞吐、取指字节、序号以及面积和频率。实验三也提醒我们，DMA尾拍越界已经被证明，但没有完整内存域和Ring链路时，不能把它扩大解释成真实命令Ring被覆盖。

## Slide 6
Fast Path删除NOP路径中的一周期固定开销
EXPERIMENT 4
为什么做？
NOP不申请KMU、DMA、DCR
或Event资源，DECODE只承担
固定的一周期状态跳转。
机会：直接退休简单命令
BASELINE
IDLE
DECODE
RETIRE
FAST PATH
IDLE
RETIRE
ENABLE_NOP_FAST_PATH
仅在参数开启且opcode为NOP时绕过DECODE；其他命令保持原状态机。
默认值保持0：未经整机时序联调，不改变生产配置。
代码：hw/rtl/cp/VX_cp_engine.sv
06 / 15
Notes: 实验四处理的是 Engine 的固定控制开销。NOP 不需要申请任何共享资源，原来的 DECODE 状态对它实际上只产生一次无效跳转，所以我增加参数 ENABLE_NOP_FAST_PATH，在 IDLE 中识别 NOP 后直接进入 RETIRE。其他命令仍然经过原来的 DECODE、BID 和 WAIT DONE 路径，并且参数默认关闭，保证实验实现不会悄悄改变整机默认时序。

## Slide 7
Fast Path提升33.33%，但Fmax代价阻止默认开启
EXPERIMENT 4 · RESULT
CPC（越低越好）
3.0
Baseline
2.0
Fast Path
33.33%
每条NOP减少1个周期
证据与工程决策
正确性
100 / 1000 / 10000条
drop=0 · duplicate=0
吞吐
0.333 → 0.500 Cmd/Cycle
执行吞吐提高50%
面积
FPGA LC +4.27%
ASIC area -0.18%
时序
Fmax proxy -6.43%
超过2%重新评估线
功能 Accept · 默认集成 Reject
来源：results/exp04 与模块级PPA报告
07 / 15
Notes: Fast Path 把 NOP 的 CPC 从三点零降到二点零，改善三分之一，执行吞吐从零点三三三提高到零点五。三种压力规模都保持序号正确，没有丢失和重复。但是模块级时序代理显示 Fmax 下降百分之六点四三，超过设定的重新评估线。因此结论不是简单接受，而是功能接受、默认集成拒绝，这说明控制周期收益必须和关键路径一起看。

## Slide 8
Packing让64B缓存行承载多条短命令
EXPERIMENT 5
为什么做？
DCR_WRITE仅占20B，
若独占64B缓存行，
读取带宽浪费68.75%。
20 / 64 B
优化后一条64B缓存行
DCR 0
20B
DCR 1
20B
DCR 2
20B
PAD
4B
最多3条20B DCR命令
追加命令
空间不足
补零并Flush
cp_tail_
每Flush一条CL增加64B
cp_expected_seqnum_
每加入一条命令增加1
实现：sw/runtime/common/device.cpp 与 vortex2_internal.h
08 / 15
Notes: 实验五针对的是缓存行利用率。DCR 写命令只有二十字节，如果每条命令独占六十四字节缓存行，就会浪费超过三分之二的读取带宽。Runtime 因此增加缓存行构建器，在空间足够时继续追加命令，空间不足或批次结束时补零并刷新。更关键的是把 tail 和 expected seqnum 分开：tail 按缓存行增长，序号仍然按命令增长。

## Slide 9
Packing减少66.60%取指流量，但DCR吞吐保持不变
EXPERIMENT 5 · RESULT
Bytes per Command（越低越好）
64.000 B
Baseline
21.376 B
Packed
−66.60%
1000条命令：1000 → 334 Cache Lines
收益
Fetch：64000 → 21376 B
不变
Total cycles：7011 → 7011
正确
seqnum=1000 · drop/dup=0
为什么吞吐没有变化？
当前模型中Fetch可与DCR执行重叠，
瓶颈仍在每条DCR的执行与退休路径。
来源：results/exp05/packing_metrics.csv
09 / 15
Notes: Packing 把一千条 DCR 命令需要的缓存行从一千条降到三百三十四条，平均取指字节从六十四降到二十一点三七六，流量下降百分之六十六点六。总周期仍然是七千零十一，这不是实验失败，而是说明当前负载的瓶颈在 DCR 执行和退休，Fetch流量已经能够被重叠。它的价值在于降低未来高延迟和多队列环境中的前端压力，并为预取提供更高的单行命令密度。

## Slide 10
Prefetch将请求、响应缓存和命令消费解耦
EXPERIMENT 6
为什么做？
原路径必须等待当前CL返回
并消费结束，才请求下一CL。
Host AXI延迟被完全暴露。
目标：让等待与解析重叠
请求侧
fetch_head_r
AR握手 +64B
响应侧
CL FIFO[2]
R数据有序入队
消费侧
head_r
行消费完 +64B
容量不变量
fifo_count + request_count < PREFETCH_DEPTH
关键含义
在途请求提前占用FIFO容量，保证每个AXI响应到达时都有可写槽位。
只支持深度1/2和有序响应，不引入重排缓冲或复杂AXI ID。
代码：hw/rtl/cp/VX_cp_fetch.sv
10 / 15
Notes: 实验六进一步处理 Host AXI 延迟。原始 Fetch 必须等待当前缓存行返回并消费完，才能请求下一行；新设计把请求、响应缓存和消费拆开，用 fetch head 表示已请求位置，用 head 表示已消费位置，中间加入两项缓存行 FIFO。容量判断同时计算已返回行和在途请求，保证每个未来响应都已经预留槽位，同时仍保持有序响应，不引入重排结构。

## Slide 11
AXI延迟越高，depth=2吞吐越接近基线的2倍
EXPERIMENT 6 · RESULT
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
5
10
20
50
100
AXI read latency（cycles）
Depth=1
Depth=2
+48.84%
1-cycle latency
+99.01%
20-cycle latency
+99.76%
100-cycle latency
64 AR · 192 commands
final_head=4096 · drop/dup=0
来源：results/exp06/prefetch_latency_sweep.csv
11 / 15
Notes: 预取的收益随着 AXI 延迟增加而迅速接近两倍。延迟一个周期时吞吐提升约百分之四十八点八，延迟二十周期时提升百分之九十九，延迟一百周期时达到百分之九十九点八。这里没有降低 AXI 本身的延迟，而是把下一行的等待和当前行命令输出重叠。所有点都保持六十四次读取、一百九十二条命令以及零丢失零重复。

## Slide 12
正确性由一组跨层不变量共同保证
VERIFICATION
三项优化分别改变状态、布局和时序，但都不能改变命令级语义
验证不变量
Fast Path
Packing
Prefetch
命令数量与顺序
PASS
PASS
PASS
seqnum按命令递增
PASS
PASS
PASS
Ring wrap地址与head
—
PASS
PASS
边界/空间不足
—
PASS
PASS
长序列与压力
10K
1000
192
相关模块回归
PASS
PASS
PASS
最终检查：无命令丢失、重复或乱序；Ring回绕、边界与相关模块均有覆盖。
来源：cp_engine、cp_unpack、cp_axi_path、cp_core、cp_dma回归
12 / 15
Notes: 三项优化改变的对象不同，所以验证也不能只看一次 PASS。Fast Path 要确认状态跳转和资源分类，Packing 要确认变长命令、空间不足和 Ring 回绕，Prefetch 要确认在途请求、FIFO容量和返回顺序。最终共同的不变量是命令数量、顺序、序号以及完成语义都不能改变，这也是后续优化必须继续复用的验证框架。

## Slide 13
性能、PPA和适用场景共同决定是否默认集成
INTEGRATION DECISION
优化
主要收益
PPA代价
适用场景
决策
Fast Path
CPC 3→2
Fmax −6.43%
简单命令密集
默认关闭
Packing
Fetch流量 −66.60%
前端状态增加
带宽/多队列压力
能力保留
Prefetch
高延迟近2×吞吐
Area +10.87%
Host延迟较高
默认Depth=1
工程原则：参数化保留优化能力，比不加区分地默认开启更可靠。
来源：实验4与实验6模块级Yosys/OpenSTA PPA代理结果
13 / 15
Notes: 综合三项实验，可以看到性能数字不能脱离适用场景和 PPA。Fast Path 的周期收益明确，但频率代价使它默认关闭；Packing 显著降低流量，但在当前 DCR 负载中不改变吞吐；Prefetch 在高延迟场景接近两倍吞吐，但 ASIC 面积增加百分之十点八七。因此当前采用参数化保留能力、默认配置保持保守的集成策略。

## Slide 14
现有实验把后续研究推进到多队列与组合优化
RESEARCH IMPACT
已完成：单队列前端
Fast Path
Packing · Prefetch
近期：共享资源公平性
Priority Arbitration
Aging · EVENT_WAIT
系统级：端到端验证
Multi-Queue
QMD · XRT · SimX/RTL Parity
对后续研究最重要的不是三个开关，而是已经建立的实验资产
指标体系
CPC
流量、等待、PPA
可调模型
AXI latency
FIFO depth
正确性框架
seqnum
顺序、边界、回绕
组合假设
Packing降低流量，Prefetch隐藏剩余延迟
来源：Vortex CP 实验文档与仓库实测
14 / 15
Notes: 这些实验对后续研究最大的影响，是已经建立了可复用的指标、延迟模型、参数开关和正确性检查。下一步可以在此基础上研究 Priority-aware 仲裁、Aging 防饥饿和 Event Wait 公平性，再推进多队列与 QMD 式启动。系统层还需要测量 Packing 与 Prefetch 的组合收益，并补齐 SimX 与 RTL 周期一致性以及 XRT 全链路验证。

## Slide 15
CONCLUSION
从局部优化走向系统研究
01
瓶颈是分层的
单一吞吐指标无法解释执行、流量和等待。
02
三项优化各司其职
Fast Path优化执行，Packing优化布局，Prefetch隐藏延迟。
03
集成必须权衡
正确性、性能、面积与Fmax共同决定默认配置。
下一阶段：多队列资源竞争 × 组合优化 × 全链路周期一致性
Notes: 最后总结三点。第一，CP瓶颈是分层的，不能用单一吞吐指标解释；第二，Fast Path、Packing和Prefetch分别优化执行、数据布局和取指等待；第三，正确性、性能与PPA必须共同决定集成。下一阶段的研究重点应从单队列局部优化，转向多队列资源竞争、组合优化和端到端模型一致性。